DF-1000E能量色散型

X荧光光谱仪技术资料

山东东仪光电仪器有限公司

Shandong Dongyi Photoelectric Instrument Co., Ltd

烟台东方分析仪器有限公司

Yantai Dongfang Analytical Instrument Co., Ltd

区域负责人：

联系方式：

日    期：

目录

1 公司简介………………………………………………………………1

2 仪器性能特点	4

3 主要技术指标	4

（1）探测器	4

（2）X射线管	5

（3）高压发生器	5

4 光谱分析系统控制和数据处理系统	5

5 尺寸规格	6

6 电源要求	6

7 工作环境	6

8 检测方法	6

9 仪器检出限参考表	7

10 报价	10

11老客户名单	11

# 公司简介

【公司概述】

山东东仪光电仪器有限公司位于高新技术开发区，是一家专门从事光谱仪及核心部件研发和生产的国家高新技术企业，前身烟台东方分析仪器有限公司成立于2000年。山东东仪光电仪器有限公司自成立以来，一直致力于直读光谱仪、配套设施的技术研究，先后开发了DF-100、DF170、DF-200、DF-300、DF-410、DF-410、DF-500、DF-600、DF-660、DF-700、DF-800系列直读光谱仪；DF-1000A、 1000E、1000S，DF-1000F、DF1600、DF-2000型X射线荧光光谱仪；DF3000粮食检测仪、DF4000土壤检测仪、DF6000测硫仪；ICP-OES和LIBS光谱仪等四系列20多种型号产品，并实现系列化生产，年生产能力1000台以上，跃居为光谱仪行业的领军企业。公司产品采用了30余项自主研发的专利技术，系列产品中多项技术填补国内外空白。

公司现拥有170余名员工，80%以上员工本科及以上学历，硕、博士学位人员占员工总数10%以上。公司拥有省级光谱仪及核心部件研发工程技术中心，牵头创办产业创新战略联盟，拥有一支包含长江学者、国家千人计划人才、省泰山学者等专家、教授、高级工程技术人员为带头人的科研队伍。相继开发了离子刻蚀光栅、光电倍增管；X射线管生产线2018年10月正式投入生产。2017年公司与成都电子科大烟台市政府三方联合成立了：电子科大-东仪光电产业技术研究院；先后与多所高校展开合作成立了：清华大学博士实习基地、中国海洋大学研究生实习基地、烟台-电子科大成果转移转化中心、山东省光谱仪及核心部件产业创新联盟（包括清华大学、中国科大、中科院等23家单位）、鲁东大学烟台东仪研究生培养及就业实习基地。

为了推进光谱分析仪器事业发展，公司制定长远发展规划，2012年在国家高新区注册“山东东仪光电仪器有限公司”，购置土地45.8亩，建设了光电产业园区和共用科研创新平台，进军21世纪最大的产业-光电产业。项目总投资2亿元，总建筑面积为57700m2，该建筑群包括“光栅刻划实验室”、“实验中心”、“光电部件研发平台”、“光谱仪研发工程中心”，以及7条仪器、光电部件以及锂离子电池材料生产线，目前一期工程27410m2已经竣工。进驻园区优质企业年已达到十家。

未来十年将打造集光电材料、光电部件、半导体芯片、真空部件和测量装置、仪器仪表、医疗设备、环保检测设备、软件开发等高科技产业集群。

【应用领域】

直读光谱仪主要应用于冶金、机械、科研、商检、汽车、化工、造船、电力、航空航天、核电等行业，能对各种金属材料进行准确的化学成分定量分析。是金属材料质量成本控制、新材料研究开发不可缺少的关键设备。

X荧光光谱仪适用于金属、水泥、矿石、炉渣、耐火材料、镀层检测、钛白粉、考古研究、金银等行业中的元素无损检验分析，元素分析范围F-U。

手持式荧光光谱仪适用于金属合金分析、废旧金属回收、合金材料鉴别（PMI）、生产制造控制、ROHS筛选、地质勘探、采矿等领域。

【销售网络】

良好的信誉，先进的技术，稳定的质量，为东仪系列光谱仪的发展开辟了广阔的市场。公司产品已遍布全国26个省份，销售服务网络已经覆盖全国，分别在湖北、西安、济南、河北、广州、江苏、新疆、重庆、沈阳等地以及韩国设立了17个销售服务中心，许多知名企业及科研院所、大专院校均已采购我公司产品。目前产品已经出口到韩国、俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦、越南、埃塞俄比亚、缅甸、孟加拉、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、印度尼西亚、菲律宾等三十余个国家，东仪系列光谱仪正逐步走向国际市场。

【发展历程，取得成果】

公司于2003年5月13日取得计量器具样机试验合格证书；2004年4月获得制造计量器具许可证；2006年9月通过ISO9001：2000版质量管理体系认证；2009年10月公司通过ISO9001：2008版质量管理体系认证；2009年11月公司取得DF-200型式批准证书；2010年公司与清华大学合作投建离子刻蚀光栅产线；2011年DF-200多基体直读光谱仪被山东省经信委列为“山东省高端技术装备新产品推广目录（第一批）；2012年DF-200直读光谱仪被山东省人民政府评为山东省科技进步二等奖；2013年注册成立烟台东瑞软件公司，“组合式SA-LIBS光谱分析系统” 获科技部国际合作专项；2014年“X射线DF-1000H荧光光谱仪” 获得国家科技型中小企业技术创新项目；获批“山东省光谱仪示范工程技术研究中心”；2015年成立“烟台东仪光电孵化器有限公司”；4月新厂区区落成，投资6000多万，历时二年的27300平米工程竣工；2016年成立“东仪光电产业技术研究院有限公司”；2017年6月获科技部重大仪器专项SDD探测器开发分课题的研发；12月获批“泰山产业领军人才” 及“国家万人计划科技创业人才” 称号；验收科技部项目2项，山东省重大项目一项，取得辐射豁免及辐射认证；2017年公司与成都电子科大烟台市政府三方联合成立了：电子科大-东仪光电产业技术研究院；2018年立项EMCCD科技部重大专项 、SDD科技部重大项目 ；2019年立项山东省市厅CT扫描部件点阵SDD 重大专项。

创始人：赵珍阳

【研发平台】

联合烟台市政府、电子科技大学成立了“电子科大-东仪光电产业技术研究院" 联合烟台核电研发中心及西北工大成立了”辐射探测与加固技术研究院"科技厅认定的“光谱仪及核心部件研发工程技术中心”省经信委认定的“- 企业一技术中心”与电子科技大学、清华大学、中科院、中国科技大学、山东大学等合作关系,牵头创办”高端光谱仪及核心部件产业技术创新战略联盟”

【实验室】

与电子科大合作光电实验室、光学实验室、第三方检测实验室

【领导关怀】

# 2 仪器性能特点

DF-1000E是山东东仪光电仪器有限公司自主研发生产的一款小型能量色散型X荧光光谱仪，分析方便、操作简单。

# 3 主要技术指标

## （1）探测器

## （2）X射线管

## （3）高压发生器

# 4 光谱分析系统控制和数据处理系统

- 12位模/数转换器

- 19英寸显示器

- PentiumE5200计算机

- 250G以上硬盘驱动

- 多功能标准键盘

- 打印机

# 5 尺寸规格

- 长*宽*高： 540mm*520mm*410mm

- 重量：约45kg

# 6 电源要求

- 220V±10% 50Hz

# 7 工作环境

- 温度范围：5—30℃。

- 相对湿度小于等于80%

# 8 检测方法

- 标准曲线法，理论系数法，基本参数法，多元比例法，本操作软件为开放式软件设计，您也可以自己开发新的工作曲线。

# 9 仪器检出限参考表

| DF-1000允许公差表 |
| --- |
| 分析项目 | 含量范围 （%） | 允许公差 （%） | 含量范围 （%） | 允许公差 （%） | 检出限 （%） |
| 钠 | 0.1-0.5 | 0.05 | 0.5-1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 1-10 | 0.35 | 10-20 | 0.45 |  |
| 镁 | 0.050-0.100 | 0.02 | 0.1-1 | 0.05 | 0.05 |
|  | 1-10 | 0.25 | 10-50 | 0.4 |  |
|  | 50-70 | 0.6 | >70 | 0.8 |  |
| 铝 | 0.050-0.100 | 0.01 | 2.00-10.00 | 0.3 | 0.05 |
|  | 0.100-0.250 | 0.02 | 10.00-50 | 0.5 |  |
|  | 0.25-0.50 | 0.03 | 50-70 | 0.6 |  |
|  | 0.50-1.00 | 0.04 | >70 | 0.8 |  |
|  | 1.00-2.00 | 0.1 |  |  |  |
| 硅 | 0.050-0.100 | 0.01 | 2.5-5 | 0.2 | 0.05 |
|  | 0.100-0.250 | 0.02 | 5.00-10.00 | 0.3 |  |
|  | 0.250-0.500 | 0.03 | 10.00-25.00 | 0.4 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.04 | 25.00-50.00 | 0.5 |  |
|  | 1.00-2.50 | 0.07 | >50.00 | 0.8 |  |
| 磷 | ≤0.025 | 0.003 | 0.100-0.250 | 0.015 | 0.005 |
|  | 0.025-0.050 | 0.005 | 0.250-0.500 | 0.03 |  |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | 0.500-1.000 | 0.04 |  |
| 硫 | ≤0.010 | 0.001 | 0.050-0.100 | 0.008 | 0.005 |
|  | 0.010-0.020 | 0.002 | 0.100-0.200 | 0.015 |  |
|  | 0.020-0.050 | 0.004 |  |  |  |
| 铬 | 0.050-0.100 | 0.008 | 5.00-10.00 | 0.2 | 0.005 |
|  | 0.100-0.250 | 0.015 | 10.00-14.00 | 0.3 |  |
|  | 0.25-0.50 | 0.02 | 14.00-18.00 | 0.35 |  |
|  | 0.50-1.00 | 0.03 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | 1.00-5.00 | 0.1 | >50.00 | 0.60 |  |
| 锰 | ≤0.050 | 0.005 | 2.00-5.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 5.00-10.00 | 0.10 |  |
|  | 0.100-0.200 | 0.020 | 10.00-25.00 | 0.25 |  |
|  | 0.200-0.500 | 0.030 | >25.00-50.00 | 0.50 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.035 | >50 | 0.60 |  |
|  | 1.00-2.00 | 0.04 |  |  |  |
| 镍 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.10 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.15 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15.00-30.00 | 0.20 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | >1.00-2.00 | 0.04 | >50.00 | 0.60 |  |
| 铜 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.10 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.15 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15.00-30.00 | 0.20 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | >1.00-2.00 | 0.04 | >50.00 | 0.60 |  |
| 钾 | ≤0.025 | 0.002 | 0.250-0.500 | 0.030 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | 0.50-1.00 | 0.05 |  |
|  | 0.100-0.250 | 0.015 | 1.00-3.00 | 0.1 |  |
| 钙 | ≤0.025 | 0.002 | 1-10 | 0.1 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | 10-30 | 0.3 |  |
|  | 0.100-0.250 | 0.015 | >30 | 0.6 |  |
|  | 0.250-1 | 0.05 |  |  |  |
| 钛 | ≤0.010 | 0.002 | >0.50-1.00 | 0.04 | 0.005 |
|  | 0.010-0.025 | 0.003 | >1.00-3.00 | 0.06 |  |
|  | 0.025-0.050 | 0.005 | >3.00-5.00 | 0.08 |  |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | 0.10-0.50 | 0.02 | >50.00 | 0.60 |  |
| 铁 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.1 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.2 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.25 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15.00-30.00 | 0.3 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | 30-50 | 0.45 |  |
|  | 1.00-2.00 | 0.06 | >50.00 | 0.5 |  |
| 锆 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.3 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.4 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15-50 | 0.5 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | >50.00 | 0.70 |  |
| 钼 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.3 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.4 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15-50 | 0.5 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | >50.00 | 0.70 |  |
| 铌 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.3 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.4 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15-50 | 0.5 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | >50.00 | 0.70 |  |
| 钒 | ≤0.010 | 0.002 | >0.50-1.00 | 0.04 | 0.005 |
|  | 0.010-0.025 | 0.003 | >1.00-3.00 | 0.06 |  |
|  | 0.025-0.050 | 0.005 | >3.00-5.00 | 0.08 |  |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | 0.10-0.50 | 0.02 | >50.00 | 0.60 |  |
| 铅 | 0.025-0.050 | 0.005 | >1.00-3.00 | 0.1 | 0.01 |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | >3.00-5.00 | 0.2 |  |
|  | 0.10-0.50 | 0.02 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | >0.50-1.00 | 0.04 | >50.00 | 0.60 |  |
| 锌 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.10 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.15 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15.00-30.00 | 0.20 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | >1.00-2.00 | 0.04 | >50.00 | 0.60 |  |
| 备注 | 因仪器测定不同基体、不同材质元素的测定干扰不同，上表仅供参考 |

Part 1 报价表

1、产品名称、商标、型号、厂家、单位、数量、金额、供货时间、保修期限

| 产品名称 | 牌号商标 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱仪 | 东仪 | DF-1000E | 1 | 台 |  | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 振动磨及碳化钨磨盘 | 选配 | HBZDM-100（配100g磨盘） | 1 | 套 |  | 济南海博仪器设备有限公司 |
| 手动压片机及硼酸模具 | 选配 | 769YP-24B | 1 | 台 |  | 天津科器高新技术公司 |
| 天平 | 选配 |  | 1 | 套 |  |  |
| 稳压电源 | 选配 | JS-3G | 1 | 台 |  | 北京晶石星宇科技有限公司 |
| 总 价 | 人民币：（此报价含13%增值税） |
| 注： 安装调试培训及技术服务费包含在此报价之内。报价有效期5天 |

2、交货期：收到定金后（ 45 ）个工作日。

3、付款方式：合同签订后预付30%，发货前再付70%.

4、保修期12个月。

5、分析材料：石灰石。

Part 2 售后服务

（一）、维修及保修

公司设有专门的进行维修及保修的售后服务部；维修专线电话24开机，维修工程师为训练有素的专业人员；接到用户故障通知后1小时内做出响应，需要到达用户现场，烟台市辖范围内6小时内到达，山东省范围内24小时到达，全国范围内48小时到达.

（二）、培训

1、本公司设有专门为用户培训的实验室，设备齐全，功能完善，；并编有专门的内部培训教材。

2、仪器安装前公司免费提供2--3名操作人员到公司进行为期一周的培训。

3、公司在安装调试时负责对用户人员进行操作、校准、维护、常见故障处理等常识性培训，达到用户人员能独立使用仪器。

Part 3企业资质

Part 4 企业荣誉

Part 5产品专利（自主研发）

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 光谱仪真空系统中的防震动装置 | 发明专利 | 200910085146.X |
|  | 光谱仪自动送样装置 | 发明专利 | 201110369095.0 |
|  | 光谱仪混合罗兰圆装置 | 发明专利 | 201110371957.3 |
|  | 多通道等离子体光源 | 发明专利 | 201210413476.9 |
|  | 具有CCD光谱信号采集系统的混合光谱仪 | 发明专利 | 201210499538.2 |
|  | 光谱仪平场全谱接收装置 | 发明专利 | 201410040491.2 |
|  | 光谱仪氩气激发系统 | 发明专利 | 201410068117.3 |
|  | 超薄零件清洗装置及工艺 | 发明专利 | 201610066745.7 |
|  | 测定普朗克常量的真空光电管 | 发明专利 | 201610793420.9 |
|  | 光电倍增管阴极制造中的限制抽速方法及装置 | 发明专利 | 201610792289.4 |
|  | 一种用于微波等离子体炬发射光谱的固体进样分析系统 | 发明专利 | 201710535341.2 |
|  | 一种高效的CCD全谱光谱采集结构 | 发明专利 | 201710595728.7 |
|  | 一体式火花激发室腔体结构 | 发明专利 | 201710688324.2 |
|  | 一种用于电感耦合等离子体发射光谱仪的分光色散装置 | 发明专利 | 201910862705.7 |
|  | 一种航标灯灯质智能化检测方法及其他装置 | 发明专利 | 202010049451.X |
|  | 一种用于准确定位激光诱导击穿光谱聚焦位置的装置 | 发明专利 | 201810819042.6 |
|  | 一种基于振镜扫描分析的激光诱导击穿光谱仪及其光谱检测方法 | 发明专利 | 202111366793.5 |
|  | 一种集成式半导体制冷散热封装结构的设计方法 | 发明专利 | 202111510805.7 |
|  | 一种自支撑悬浮碳膜制备方法 | 发明专利 | 202110237510.0 |
|  | 光谱仪中防止光线受干扰装置 | 实用新型 | 200920108239.5 |
|  | 一种防止受火花台电磁干扰的直读光谱仪 | 实用新型 | 200920167354.X |
|  | 直读光谱仪的辅助检测支架 | 实用新型 | 200920167988.5 |
|  | 直读光谱仪的透镜安装结构 | 实用新型 | 200920167989.X |
|  | 一种测量装置 | 实用新型 | 200920110779.7 |
|  | 调整光谱仪中折射片的装置 | 实用新型 | 200920316483.0 |
|  | 防油汽吸附透镜组 | 实用新型 | 201820535612.4 |
|  | 直读光谱仪 | 外观设计 | 200930209283.0 |

Part 6 荧光部分知名客户业绩表（节选）

| 客户名称 | 客户名称 |
| --- | --- |
| 北京国电电科院检测科技有限公司（6台） | 鄂信钻石材料有限公司 |
| 钢铁研究总院 | 长春工程学院 |
| 重庆科技学院 | 朔州市特种设备监督检验所 |
| 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 | 阜康市金鑫铸造有限公司 |
| 贵州永红航空机械有限责任公司 | 北京通州区特种设备检测所 |
| 攀枝花市钛都化工有限公司 | 韩国WON O.E.S(两台) |
| 唐山安泰钢铁有限公司 | 杭州创新仪器有限公司（非洲） |
| 北京宏远博宇科技有限公司 | 青州市晨光机械有限公司 |
| 商洛市德新冶金材料有限公司 | 绵阳市天旋气门组件有限责任公司 |
| 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 陕西恒源投资集团电化有限公司 |
| 浙江贝原计量仪器有限公司 | 玉田县正益实业有限公司 |
| 华峻铝制品有限公司 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司 |
| 安徽省萧县华龙耐火材料有限公司 | 湖北鄂州鄂信集团 |
| 温州永丰金属铸件有限公司 | 鞍山市和丰耐火材料有限公司 |
| 大连富朋无损检测技术有限公司 | 沙河市亚星不锈钢有限公司 |
| 天津沃尔德阀门有限公司 | 淄博利康工贸有限公司 |
| 南通新兴特种金属材料有限公司 | 淄博朱台不锈钢加工厂 |
| 濮阳市海林特种设备制造防护有限公司 | 山东光大管道装备有限公司 |
| 天津市卓越永合机械制造 | 青岛昱成再生资源有限公司 |
| 江阴市求精机械厂 | 安徽萧县华龙耐火材料有限责任公司 |
| 黄石鑫冶平铸锻科技有限公司 | 广东佛山宇驰五金压铸厂 |
| 新疆金鑫铸造有限公司 | 临沂金祥炉料有限公司 |
| 陕西宝深机械（集团）有限公司 | 宝鸡市育才玻璃制瓶有限公司 |
| 陕西省宝鸡市宝生集团 | 重庆权然机床设备有限公司 |
| 临沂天阔铸造有限公司 | 石家庄瑞特泵业有限公司 |
| 石家庄藁城个体户 | 河北石家庄水工业泵有限公司 |
| 江阴祥瑞不锈钢精线有限公司 | 温州浩大法兰制造有限公司 |
| 沧州华润热电有限公司 | 丹东庆仁缘商贸发展有限公司 |
| 江苏星火特钢有限公司 | 泰州迈道科技有限公司 |
| 包头市联邦贸易有限责任公司 | 山东宏达科技集团设备安装有限公司 |
| 广州广阳电气设备有限公司 | 山东汇嘉粉末科技有限公司 |
| 沈阳楚跃科技有限公司 | 北京东方金脉投资有限公司/忻州市金地元矿业有限公司 |
| 安平县盛和金属丝网制造有限公司 | 黑龙江锟北科技有限公司 |

# Text boxes

▶赵珍阳，博士、正高级工程师。烟台市人大代表，中国仪器仪表协会分析仪器分会委员，民建高新区总支主委。

▶科技部创新创业人才, 国家“万人计划”科技创业领军人才，山东省泰山产业科技创业类领军人才；长白山域外特聘领军人才、市优秀科技创新团队领衔专家。

▶获得省科技进步二等奖一项，市科技进步三等奖2项、市创新驱动成果奖1项、省机械工业协会一等奖1项，授权发明专利8个，发表论文18篇。

Na(钠) -铀(U)元素

测定元素

ppm-100%（参看元素检出限表）

含量范围

固体、液体、粉末样品均可直接检测

样品形态

Si-Pin探测器(SDD可选)，速度快、精度高、稳定性好

探  测  器

全自动机电一体化设计，操作界面简单

操作特点

仪器对外界温度变化不敏感，无需控制温度

温度控制

多层保护，彻底避免X射线对人体的辐射伤害

安全性能

DF-1000E性能特点

Si-Pin 145ev   ；SDD 125ev

典型分辨率

Si-Pin 70KCPS    ； SDD 500KCPS

输出计数率

数字电路，放大倍数，时间常数可任意设置

处理器

耐性          可以耐酸、碱腐蚀

铍窗特点

探测器

Si-Pin>4500 ；  SDD>15000

峰背比

寿命长，其独特的Dura Be技术，保证探测器几年内真空不会被破坏，晶体不会被损伤，无需担心后期的维护费用

探测器寿命

0-50Kv连续可调

高  压

50W

功  率

8小时0.2%

稳定性

高寿命，正确操作的情况下寿命可以达到50000小时

寿  命

X射线管

0-1000uA连续可调

电  流

24VDC

输入电压

50Kv，1mA

输出电压

50W

最大功率

8小时0.05%

稳定性

高压发生器

4A

输入电流