| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-205D塑料流动性测试仪 |

FT-205D自动塑料流动性测试仪

- 功能描述：Function description:

两种方法，即方法A和方法B。是通过测量粉末或粒状塑料流出漏斗的时间来测定其流动性。由方法A可获得与加工性能相关的信息，而方法B则是专为生产期间过程控制而设计的，PVC树脂

提供中文或英文语言版本选择，自动测量控制系统，数据由集成电路系统处理并自动分析评定物料的流动性状态，打印机系统自动打印所需数据，，液晶显示，自动出口阀门控制.数字面板操作.选购PC软件能获得流速及变化曲线图谱，数据分析，数据管理，报表等.

二、参照标准：usage criteria

GB∕T 21060-2007《塑料 流动性的测定》，；ISO 6186-1998《塑料 流动性的测定》

三.测量原理principle：

以已知质量或体积的试样流出规定尺寸的漏斗所用的时间来表示.

四、各型号功能及参数明细Technical Parameters

| 功能描述/型号 | FT-205D |
| --- | --- |
| 1．漏斗Funnel： | 由圆柱形量筒配置多个可转换漏斗组成，漏斗材质为不锈钢材料制成， |
| 2.可转换漏斗口径 | Convertible funnel diameter mm：：10±0.05mm；15±0.05mm；25±0.05mm |
| 3.时间范围Time： | 0-9999.9S设定set，精度为accuracy 0.1s |
| 4称量Weighing： | 0-2000.0g；精度precision 0. 1g |
| 5.漏斗角度： | 40度 |
| 6.接收容器container | 250ml |
| 8. 温湿度范围 | 18-40℃ 相对湿度在relative humidity 35-80% |
| 9. 质量流速Mass flow rate | 0-999.99g/s |  |
| 10.体积流速Volume flow rate | 0-999.99g/ml |  |
| 11. 打印机printer | 自动打印出测试数据及流动指数 |
| 13.电源power supply | 220V±10% |
| 14. 选购Choose | 软件1套 |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.

注意：本机型只有如上图所示部分功能